前     言

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国安全生产科学研究院。

本标准主要起草人：何川、李克荣、任智刚、刘功智、邢娟娟、周建新、王善文、刘晓宇、苏宏杰、刘铁民。

企业职业危害风险综合分级

# 1 范围

本标准规定了企业职业危害风险综合分级的方法。

本标准适用于存在粉尘、毒物和（或）高温危害的企业进行职业危害风险综合分级。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4200-2008《高温作业分级》

GB/T 5817-2009《粉尘作业场所危害程度分级》

AQ/T 4208-2010《有毒作业场所危害程度分级》

AQ/T XXXX-xxxx《井下高温作业场所危害程度分级》

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

# 3.1

单一职业危害因素的作业场所　workplace with single occupational hazard

只存在粉尘、毒物和高温三种职业危害因素中其中一种的作业场所。

# 3.2

多种职业危害因素并存的作业场所　workplace with multiple occupational hazards

同时存在粉尘、毒物和高温三种职业危害因素中两种及以上的作业场所。

# 3.３

企业职业危害风险指数　occupational hazards risk index of enterprise

表示企业职业危害风险大小的数值，依据作业场所的危害程度级别和每种级别的作业场所对应的作业人员数量计算。

# 4作业场所危害程度分级

# 4.1 单一职业危害因素的作业场所

# 4.1.1 有毒作业场所

依据AQ/T XXXX-xxxx《有毒作业场所危害程度分级》，确定有毒作业场所危害程度级别，从低到高分别为0级、Ⅰ级和Ⅱ级。

# 4.1.2 粉尘作业场所

依据GB/T XXXX-xxxx《粉尘作业场所危害程度分级》，确定粉尘作业场所危害程度级别，从低到高分别为0级、Ⅰ级和Ⅱ级。

# 4.1.3 高温作业场所

地面高温作业场所依据GB/T 4200-1997《高温作业分级》，确定高温作业场所危害程度级别，该标准中高温作业的Ⅰ级和Ⅱ级在本标准中视为Ⅰ级，Ⅲ级和Ⅳ级视为Ⅱ级。

井下高温作业场所依据AQ/T XXXX-xxxx《井下高温作业场所危害程度分级》，确定井下高温作业场所危害程度级别，从低到高分别为0级、Ⅰ级、Ⅱ级。

# 4.2 多种职业危害因素并存的作业场所

按照4.1的要求，对作业场所中每种职业危害因素分别进行危害程度分级。

依据分级结果按照以下原则确定作业场所的最终危害程度级别：

- 每种职业危害因素分级结果均为0级，作业场所的危害程度为0级；

- 只有一种职业危害因素分级结果为Ⅰ级，且其余职业危害因素为0级时，作业场所的危害程度为Ⅰ级；

- 有两种及以上职业危害因素分级结果为Ⅰ级，作业场所的危害程度为Ⅱ级；

- 有一种及以上的职业危害因素分级结果为Ⅱ级，作业场所的危害程度为Ⅱ级。

# 5企业职业危害风险综合分级

# 5.1分级方法

根据企业作业场所职业危害程度级别和每种级别的作业场所中作业人员数量计算企业职业危害风险指数R，进行综合评价。

企业职业危害风险指数R的计算公式，见式（1）：

（1）

式中：N0——企业0级作业场所的作业人员数量；

N1——企业Ⅰ级作业场所的作业人员数量；

N2——企业Ⅱ级作业场所的作业人员数量。

# 5.2 企业职业危害风险级别

根据分级指数（R）将企业职业危害风险从低到高依次分为A级、B级、C级三个等级，如表１所示。

表１企业职业危害风险综合分级表

| 风险指数范围 | 级别 |
| --- | --- |
| R ≤ 5 | A级 |
| 5< R ≤100 | B级 |
| R > 100 | C级 |

# Text boxes

AQ/T××××—××××

中华人民共和国安全生产行业标准

企业职业危害风险综合分级

Comprehensive classification of occupational hazards risk

levels for enterprises

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家安全生产监督管理总局 发布

AQ

ICS 13.100

C 78

备案号：××××-××××